ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC

# R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E

- privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul e investiții “Extinderea sistemului de canalizare,

- municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

INIŢIATOR PROIECT DE HOTÃRÂRE: Primar, Negură Mihăiţă

Direcția tehnică și urbanism din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, la proiectul de hotărâre, precizăm următoarele:

În prezent, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, există un sistem de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale. Sistemul mixt, unitar și divizor are o lungime totală de 39,692 km cu diferite tipuri de conducte (beton și azbociment) cu diametre între 300-500 mm.

Pe lângă rețelele de canalizare, există în derulare obiectivul de investiții “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava, în perioada 2014-2020” aflat sub atenta coordonare a S.C. ACET S.A.

Inițial, în acest proiect erau prevăzute spre realizare rețelele de alimentare cu apă și apă uzată pe toate străzile fără rețele. După numeroase actualizări, s-a renunțat la o parte din rețelele de canalizare din diverse motive.

Pentru a asigura colectarea apelor uzate de la un număr cât mai mare de locuitori precum și de la agenții economici din zonă, este necesară realizarea extinderii sistemului de canalizare.

Rețeaua de canalizare propusă are o lungime de 14756 m din material PP, SN8/SN10, DN250 mm pe străzile Munteniei, Drumul Tătarilor, Privighetorii, Moldovei, Olteniei, Brândușelor, Giuseppe Verdi, Pârâul Mesteacăn, Pârâul Morii, Ion Budai Deleanu, Căprioarei, Bunești, N. Leonard, Florilor, Bodea, Dr. Russel, Cezar Boliac, Ana Ipătescu, Izvorul Alb, Valea Seacă.

În vederea racordării populației la sistemul de canalizare proiectat s-a propus amplasarea a 470 racorduri, Dn 160 în lungime totală de 2820 ml.

În lungul colectoarelor gravitaționale sunt dispuse un număr de 545 buc. cămine de vizitare din beton.

Dea lungul rețelei de canalizare s-au identificat 174 ml de subtraversări de șanț, drum județean, curs apă, drum asfaltat.

Pe traseul conductei de refulare s-au propus 6 bucați cămine de vane cu rol de golire/aerisire.

În vederea colectării apelor uzate din zonele unde transportul gravitațional nu este favorizat s-a propus un număr de 5 stații de pompare ape uzate. Lungimea conductelor de refulare pentru stațiile de pompare va fi de 868 ml. Stațiile de pompare vor fi dotate cu instalații electrice exterioare și priza la pâmânt, BMPT, paratrăsnet, branșament electric, linie electrică subterană, alimentare cu energie electrică cu o lungime de 100 m.

Argumentele aduse de inițiator sunt reale și pertinente.

Având în vedere cele de mai sus, proiectul de hotărâre este oportun, legal și necesar.

| DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM, Director executiv adjunct, Istrate Luminiţa | Serviciul investiții, tehnic, administrativ, Șef serviciu Erhan Andrei |
| --- | --- |